3.3 ERITETAHRADESINFEKTIO                                                                            4.12.2017

Eritteet kuten veri, virtsa, maha-suolikanava-, haava- ja trakeaeritteet sisältävät usein paljon mikrobeja. Lattia-, kaluste- ja kosketuspinnoilla eritetahrat toimivat mikrobien kasvualustana ja aiheuttavat sairaalassa infektioriskin. Tämän vuoksi eritetahrat tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi ja aina ennen siivousta. Jokainen henkilökuntaan kuuluva huolehtii työssään syntyneiden eritetahrojen poistamisesta. Eritetahrojen poistoon tarvittavat välineet sijoitetaan osastolla yhteisesti sovittuun paikkaan.

Eritetahradesinfektioaineet: Oxivir Plus Spray (vetyperoksidi) 3,5 % valmis käyttöliuos, noro, tbc Oxivir Plus (vetyperoksidi) 3,5 % noro, tbc (15% käyttöliuos tehoaa Cl.difficilen itiöihin) Virkon (peroksygeeni) 1 % käyttöliuos (ei tehoa Cl.difficilen itiöihin)) Klorilli (klooriyhdiste,kloramin-T) 1 000 ppm käyttöliuos (tehoaa Cl.difficilen itiöihin), tuberkuloosipotilaan ysköserite

Käyttöliuos valmistetaan osastolla tarkoitusta varten nimikoituun annostelupulloon. Laimennos tehdään pakkauksen ohjeen mukaisesti. Liuoksen viimeinen käyttöpäivä merkitään annostelupulloon. Jos käytetään valmiita käyttöliuoksia, pulloon merkitään käyttöönottopäivä.

Välineet kertakäyttöisiä suojakäsineitä käsidesinfektioaine imeviä kertakäyttöpyyhkeitä eritetahradesinfektioaine roskapussi

Toteutus – Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio Desinfioi kädet. Pue kertakäyttöiset suojakäsineet. Imeytä erite ensin kertakäyttöpyyhkeeseen ja laita likainen pyyhe roskiin. Eritealueen päälle kaadetaan puhtaalla käsinekädellä desinfektioainetta ja annetaan vaikuttaa hetki. Pyyhi pinta uudelleen puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä ja laita pyyhe roskiin. Riisu suojakäsineet roskiin. Pese ja desinfioi kädet. Huolehdi, että erite ja poistamisessa käytettävät välineet eivät levitä mikrobeja edelleen.

Laajalla alueella olevien veri- ja eritetahrojen poistossa voidaan käyttää lattiakuivainta ja kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä. Eritteet poistetaan ensin lattiakuivaimella ja pinta pyyhitään desinfektioaineeseen kostutetuilla siivouspyyhkeillä.