# 5.4 PICC-LASKIMOKATETRIHOITO-OHJE				3.11.17

# Tässä ohjeessa alleviivaus tarkoittaa sähköistä linkkiä muihin ohjeisiin.

| Aseptiikka | Kädet desinfioidaan alkoholikäsihuuhteella aina ennen ja jälkeen katetrin tai nesteensiirtolaitteiden käsittelyn sekä aina ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön. Kädet desinfioidaan uudelleen, jos välillä joudutaan koskemaan muualle, esimerkiksi infuusiopusseihin. |
| --- | --- |
| Katetrin hoito / sidosten vaihto | Katetrin laitto- ja poistopäivä sekä pistopaikka kirjataan hoitotaulukkoon. Desifioi kädet ja pue tehdaspuhtaat käsineet Poista läpinäkyvä sidos (kalvo) venyttämällä sitä sivuilta Avaa Stat-Lock –sidoksen kiinnitysmekanismi ja teippaa katetri tarvittaessa ihoon kiinni puhdistamisen ajaksi Kostuta sidos ihon desinfektioaineella (A12t 80 %) niin, ett Stat-Lock –sidoksen liima liukenee. Poista sidos Tarkista punktiokohta. Desinfioi kädet ja laita uudet tehdaspuhtaat käsineet Pyyhi punktiokohta ja sitä ympäröivä iho laajasti ihon desinfektioaineella (A12t 80 %). Irrota mahdollinen teippi pois. Pyyhi myös ulkopuolella oleva katetrin osa ja anna ihon kuivua Desinfioi kädet ja pue steriilit käsineet. Levitä uuden Stat-Lock –paketin mukana tullut ihonsuoja-aine kohtaan, johon on tarkoitus kiinnittää uusi Stat-Lock -sidos. Anna kuivua Kiinnitä katetri uuteen Stat-Lock –sidokseen liikuttamatta katetria sisään tai ulos ja sulje sidoksen lukot Poista sidoksen teipit yksi kerrallaan ja kiinnitä sidos ihoon Laita päälle uusi Tegaderm CHG –kalvo (jos potilaalla on klooriheksidiiniallergia, käytä tavallista Tegaterm –kalvoa) |
| Infuusioletkujen ja hanastojen vaihto | Perusliuoksissa käytetyt nesteensiirtoletkut ja hanastot vaihdetaan neljän vuorokauden välein ja aina kun katetri vaihdetaan Noudatetaan lääke- ja verituotekohtaisia ohjeita säilyvyydestä Käyttämätön infuusioletku suljetaan aina uudella steriilillä korkilla |
| Katetrin poisto | Katetri poistetaan aina anestesialääkärin / hoitavan lääkärin määräyksestä Ennen katetrin poistoa punktiokohta ja sen ympäristö puhdistetaan ihon desinfektioaineella (A12 t 80 %) ja annetaan ihon kuivua. Katetri vedetään hitaasti ulos ja laitetaan laastari pistoaukon päälle. Katetri-infektiota epäiltäessä katetri katkaistaan steriilein saksin ja lähetetään geelikuljetusputkessa mikrobiologian laboratorioon viljeltäväksi. Mikäli pistoaukosta valuu märkää, otetaan siitä bakteeriviljely (Pu-BaktVi1 til.numero 3491). Jos potilaalla on infektion yleisoireita, otetaan kaksi (2) veriviljelyä. |
| SAI-infektioilmoitus | SAI-ilmoitus tehdään sekä katetreihin liittyvistä paikallisinfektioista (10A) että katetreihin liittyvistä veriviljelypositiivista infektioista (3A). |
|  | Lisätietoa: PICC- ja Midline-opas 2017 |